## Slide 1: 第七章 离散控制系统 Chapter 7 Discrete-Time Control Systems
1
§7.1 离散系统的基本概念
(Basic Concepts of Discrete-Time Control Systems)
§7.2 采样过程与采样定理
(Sampling Process and Sampling Theorem)
§7.3 Z变换理论
(Z-Transform Theory)
§7.4 离散控制系统的数学描述
(Mathematical Description of Control Systems)

## Slide 2: §7.1 离散系统的基本概念 (Basic Concepts of Discrete-Time Control Systems)
2
离散控制系统(Discrete Control System)又称为采样控制系统，与连续控制系统的根本区别在于：连续系统中任一点上的信号都是以时间为变量的连续函数，而在离散系统中，则有一处或几处的信号是时间的离散函数。
在一般情况下，控制信号x*(t)是离散型的时间函数，因此与之比较的输出端负反馈信号也需使用离散型的时间函数b*(t)，于是比较后得到的偏差信号e*(t)也是离散型的时间函数，即
因此，通过控制器对被控对象进行控制的直接作用的偏差信号仍是离散信号。

## Slide 3
3
图7-1 离散系统框图
简化
图7-2 离散系统简化框图
图7-1所示是离散系统框图，图中两个采样开关的动作一般是同步的，因此可得到图7-2中离散系统简化框图。

## Slide 4
4
其中，离散信号是对连续信号通过采样开关的采样获得的。采样开关经一定时间T重复闭合，每次闭合时间为，且有 <<T ，如图7-3所示。
图7-3 离散型时间函数

## Slide 5
5
数字控制系统(Digital Control System)：系统中具有数字控制器或数字计算机的自动控制系统。
图7-4 数字控制系统
离散控制系统最常见的形式是数字控制系统。
G(s)
b(t)

## Slide 6
6
其中，D为数字控制器，构成控制系统的数字部分。
G(s)为系统的不可变部分，构成连续部分的主要成分。
图7-5 数字控制系统的简化框图
图7-4中的A/D和D/A转换器可以用采样开关表示，因此可得到如图7-5所示的数字控制系统简化后的等效框图，其中，采样开关是同步的。

## Slide 7: §7.2 采样过程与采样定理 (Sampling Process and Sampling Theorem )
7
7.2.1 采样过程及其数学描述(Sampling Process and Its Mathematical description)
7.2.2 采样定理(Sampling Theorem )
7.2.3 信号的恢复(Signal Restoration)

## Slide 8
8
采样过程 (Sampling Process) ：将连续信号通过采样开关(或采样器)变换成离散信号的过程。
采样周期 (Sampling Period) ：相邻两次采样的时间间隔，记为T。
本章仅限于讨论等速同步采样过程。
等速采样:采样开关以相同的采样周期T动作，又称为周期采样；
多速采样:系统中有n个采样开关分别按不同周期动作；
随机采样:采样开关动作是随机的。
采样频率 (Sampling Frequency) ：
采样角频率 (Sampling Angle Frequency)：
采样可分为：
7.2.1 采样过程及其数学描述
(Sampling Process and Its Mathematical Description)

## Slide 9
9
(a)
(b)
(c)
图7-6 采样过程
采样过程图7-6所示，图(a)中的连续信号x(t)经过采样开关(图(b))，转换成离散信号x*(t) (图(c))。
在t=0时，采样开关闭合τ秒(τ<<T)，此时x*(t)= x(t)；
在t=τ以后，采样开关打开，输出x*(t)= 0。
如此每隔T秒重复一次这样的过程，就形成了离散的时间序列信号。

## Slide 10
10
考虑到采样开关的闭合时间τ非常小，通常为毫秒到微妙级，远小于采样周期T和系统连续部分的最大时间常数。因此在分析时，可以认为τ=0。这样采样器就可以用一个理想采样器来代替。采样过程可以看做一个幅值调制过程。
理想采样器类似一个载波为δT(t)的幅值调制器，如图7-7所示。其中δT(t)为理想单位脉冲序列。
图7-7 幅值调制器

## Slide 11
11
理想采样可理解为幅值调制的过程，如图7-8所示。将图7-8(a)所示的输入连续信号x(t)调制在载波δT(t)上从而得到图7-8(b)所示的理想采样器的输出信号x*(t) 。
而各脉冲强度(即面积)用其高度来表示，它们等于相应采样瞬时t=kT 时x(t)的幅值。
图7-8 幅值调制过程

## Slide 12
12
可将上述调制过程描述为：
(7-1)
对于一个实际的采样控制系统，总有一个工作的起始时间，为了分析需要，往往假定当t<0时x(t)=0，因此，理想脉冲序列δT(t)可以表示为：
(7-2)
其中，δ(t-kT)是出现在时刻t=kT时，强度为1的单位脉冲，故调制过程可以写为：
(7-3)
由于x(t)的数值仅在采样瞬时才有意义，所以上式又可表示为：
(7-4)

## Slide 13
13
7.2.2 采样定理(Sampling Theorem)
在设计离散控制系统中，采样周期的选择是一
个关键问题。如果采样周期T越短，即采样角频率
越高，则x*(t)中包含的x(t)信息越多。但
采样周期不可能无限短。
因为 是周期函数，所以可将其展开成傅
里叶级数
式中，
(7-5)

## Slide 14
14
在 区间内， 仅在t=0时有值，且
，所以
(7-6)
将上式代入式(7-3)，有
(7-7)
对上式取拉氏变换，并运用拉氏复位移定理，得到
其中，X(s)为x(t)的拉氏变换。
(7-8)

## Slide 15
15
若X*(s)的极点全都位于s左平面，可令s=jω，
求得x*(t)的傅氏变换为
式中X(jω)为连续信号x(t)的傅氏变换，|X(jω)|
即为x(t)的频谱，假设|X(jω)|是一个单一的连续
频谱，其最高频率为ωmax，由下图可知，x(t)不
包含任何大于ωmax的频率分量。
图7-9 连续信号及离散信号的频谱

## Slide 16
16
离散信号x*(t)的频谱|X*(jω)|可以表示为
式中， |X*(jω)|是以采样频率ωs为周期，由无限多个x(t)的频谱|X(jω)|叠加而成。
当ωs≥2ωmax时，离散信号的频谱为无限多个孤立频谱组成的离散频谱，其中与k=0对应的是采样前原连续信号的频谱，幅值为原来的1/T。
若ωs<2ωmax，离散信号x*(t)的频谱不再由孤立频谱构成，而是一种与原来连续信号x(t)的频谱毫不相似的连续频谱。

## Slide 17
17
要从离散信号x*(t)中完全复现出采样前的连续信号x(t) ，必须使采样频率ωs足够高，以使相邻两频谱不相互重叠。
定理7.1(Shannon定理)：如果对一个具有有限频谱
(-ωmax<ω<ωmax)的连续信号采样，当采样角频率
或采样频率
时，则由采样得到的离散信号能够无失真地恢复到原来的连续信号。
几点说明：
(1) 采样定理给出的是由采样脉冲序列无失真地再
现原连续信号所必需的最大采样周期或最低采样频
率。在控制工程实践中，一般取ωs>2ωmax。

## Slide 18
18
(2) 若 ，将离散信号x*(t)通过一个理想低通滤波器，就可以把ωs>ωmax的高频分量全部滤除掉，使X*(jω)中仅留下X(jω)/T部分，再经过放大器对1/T进行补偿，便可无失真地将原连续信号x (t)完整地提取出来。
(3) 采样周期T是离散控制系统中的一个关键参数。如果采样周期选得越小，对被控系统的信息了解得也就越多，控制效果也就越好。但同时会增加计算机的运算量。反之，如果采样周期选择越大，由于不能全面掌握被控系统的信息，会给控制过程带来较大的误差，降低系统的动态性能，甚至有可能使整个控制系统变得很不稳定。

## Slide 19
19
离散信号还原成连续信号时需使用的理想滤波器在物理上是无法实现的。实际中广泛应用的滤波器是保持器(或保持电路)。
信号恢复/保持就是将离散时间信号变成连续时间信号。实现保持功能的器件称为保持器。保持器是具有外推功能的元件，其外推作用表现为当前时刻的输出信号是过去时刻离散信号的外推。保持器在离散系统中的位置应处在采样开关之后。
图7-10 保持器方框图
7.2.3 信号的恢复(Signal Restoration)

## Slide 20
20
能够物理实现的保持器都必须按现在时刻或过
去时刻的采样值实行外推，而不能按将来时刻的采
样值外推。
具有常值、线性、二次函数(如抛物线)型外推
规律的保持器，分别称为零阶、一阶、二阶保持
器。工程实践中普遍采用零阶保持器。

## Slide 21
21
零阶保持器(Zero-Order Holder)的时域特性gh(t)如图7-11(a)所示。
它是高度为1宽度为T的方波。高度等于1，说明采
样值经过保持器既不放大、也不衰减；宽度等于T,说明零阶保持器对采样值保存一个采样周期。
图7-11 零阶保持器的时域特性
(b)
(a)
图(a)所示的gh(t)可以分解为两个阶跃函数之和，
如图(b)所示。

## Slide 22
22
则零阶保持器的传递函数为
令s=jω，带入上式中得零阶保持器频率特性为
或写成
因此零阶保持器的单位脉冲响应gh(t)是一个幅值为1、持续时间为T的矩形脉冲，可表示为两个阶跃函数之和，即

## Slide 23
23
|Gh(jω)|为零阶保持器的幅频特性或频谱；∠ Gh(jω)为零阶保持器的相频特性。
它们与频率ω的关系分别为

## Slide 24
从幅频特性来看，零阶保持器是具有高频衰减特性的低通滤波器且频率越高衰减越剧烈，ω趋于零时的幅值为T；从相频特性来看，零阶保持器具有负的相角，会对闭环系统的稳定性产生不利的影响。
24
π
π
π
图7-12 零阶保持器的幅频与相频特性

## Slide 25
25
零阶保持器有无穷多个截止频率，除允许主频
谱分量通过外，还允许部分高频分量通过。所以零
阶保持器并不是只有一个截止频率的理想低通滤波
器，因此由零阶保持器恢复的连续信号xh(t)与原连
续信号x (t)是有差异的，主要表现在xh(t)具有阶梯
形状，采样周期取得越小，上述差别也就越小。
图7-13 零阶保持器的输出信号

## Slide 26
26
需要指出，在相位上存在滞后现象，是各阶保持器具有的共性。零阶保持器相对于其他类型的保持器具有最小的相位滞后，且容易实现，因此在离散控制系统中应用最为广泛。对于通过零阶保持器的高频分量，它对系统的被控制信号的影响不大，这是由于一般系统中的连续部分均具有较好的低通滤波特性，可以使绝大部分的高频分量被抑制掉。因此，在离散控制系统中采用零阶保持器来恢复离散信号已足够，没有必要采用更复杂的高阶保持器。
此外零阶保持器引入了附加的滞后相移， xh(t)比x (t)在时间上平均滞后半个采样周期，这使系统的相对稳定性有所降低。

## Slide 27: §7. 3 Z变换理论 (Z-Transformation Theory)
27
7.3.1 Z变换定义和性质
(Definition and Properties of Z-Transform)
7.3.2 Z变换方法
(Methods of Z-transformation)
7.3.3 Z反变换方法
(Methods of Inverse Z-Transform)

## Slide 28
28
设连续时间函数x (t)可进行拉普拉斯变换，其拉氏变换为X(s)。连续时间函数x (t)经采样周期为T的采样开关后，得到离散信号x*(t)，即
对上式表示的离散信号进行拉氏变换，可得
(7-9)
式中X*(s)是离散时间函数x*(t)的拉氏变换。
7.3.1-1 Z变换定义(Definition of Z-Transform)

## Slide 29
29
因复变量s包含在指数函数e-kTs中不便计算，故引进一个新变量z，即
(7-10)
式中，T为采样周期。将式(7-10)代入式(7-9)，便得到以z为变量的函数X(z)，即
(7-11)
式中X(z)称为离散时间函数x*(t)的Z变换，记为
在Z变换中，考虑的是连续时间信号经采样后的离散时间信号，或者说考虑的是连续时间函数在采样时刻的采样值，而不考虑采样时刻之间的值。

## Slide 30
30
式(7-11)只适用于离散时间函数，只能表征连续时间信号在采样时刻的信息，不能给出采样时刻之间的
信息。从这个意义上说，连续时间函数x(t)与相应的
离散时间函数x*(t)具有相同的Z变换，即
(7-12)
Z变换中一般项x(kT)z-k与离散函数的拉氏变换中
一般项x(kT)e-kTs物理意义相同。z-k的幂次表征采样脉冲出现时刻，x(kT)表征该时刻采样脉冲幅值。Z变换
实际上是拉氏变换的一种演化，目的是把原来s的超越函数X*(s)变为z的有理函数X(z) ，以便于对离散系统进行分析和设计。从离散函数的拉氏变换到离散函数的z变换，就是由复变量s平面到复变量z平面的映射变换，这个映射关系就是式(7-10)。

## Slide 31
7.3.1-2 Z变换的性质(Properties of Z-Transform)
31
线性定理(Linear Theorem)
式中 为常数。
(2)时移定理(Time-Shift Theorem)
超前定理
延迟定理

## Slide 32
32
证明 首先证明延迟定理。令i–k=r，由
则求得
因为当t＜0时x(t)=0，则x(–kT)=∙∙∙=x(–2T)=x(–T)=0，
延迟定理说明，原函数在时域中延迟k个采样周期，相当于象函数乘以z–k 。

## Slide 33
33
再证明超前定理，由 ，令
i+k=r，则求得
若满足x(0)=x(T)=∙∙∙=x[(k–1)T]=0，上式可简写为
算子zk的意义，相当于把时间信号超前k个采样周期。

## Slide 34
34
(3)初值定理(Initial-Value Theorem)
如果函数x(t)的Z变换为X(z)，且t<0时有x(t) =0，则：
证明： 由Z变换定义可得
在上式中，当z→∞时，除第一项外，其余各项均为
零，即

## Slide 35
35
(4) 终值定理(Final Value Theorem)
如果函数x(t)的Z变换X(z)的极点均位于z平面的单位圆内，且不含有z =1的二重以上的极点，则x(t)的终值为
证明 由
得
当z→1时，两边取极限得

## Slide 36
36
(1)级数求和法 (Summation of Series Method)
式(7-11)是离散函数x*(t)的Z变换的级数展开形式，将其改写成
(7-13)
该式是Z变换的一种级数表达式。显然，只要知道
连续时间函数x(t)在各采样时刻kT (k=0,1,2,∙∙∙)
上的采样值x(kT) ，便可求出Z变换的级数展开式。
这种级数展开式具有无穷多项，是开放的，如果不
能写成闭式，是很难应用的。一些常用函数的Z变换
的级数展开式可以写成闭式的形式。
7.3.2 Z变换方法(Methods of Z-Transformation)

## Slide 37
37
例7-1 试求单位阶跃函数1(t)的Z变换。
解：单位阶跃函数1(t)在所有采样时刻上的采样值均为1，即
将上式代入式(7-13)，得
或
上式中，若|z|＞1，可写成如下的封闭形式，即

## Slide 38
38
例7-2 试求衰减的指数函数e-at(a＞0)的Z变换。
解：将e-at在各采样时刻的采样值代入式(7-13)中，得
若|eatz|>1,则上式可写成闭式的形式，即
例7-3 试求理想脉冲序列 的Z变换。
解：因为T为采样周期，所以
(7-14)

## Slide 39
39
因此，理想脉冲的级数展开式为
将上式写成闭合形式
例7-4 试求函数ak的Z变换。
解：将ak在各采样时刻的采样值代入式(7-13)中得
将该级数写成闭合形式，得ak的Z变换，即

## Slide 40
40
例7-5 试求函数x(t)=sinωt的Z变换。
解：因为
所以
级数求和法求取已知函数Z变换的缺点在于：
需要将无穷级数写成闭合形式。在某些情况下需要很高的技巧。
Z变换的无穷级数形式的优点在于：
具有鲜明的物理含义。

## Slide 41
41
(2) 部分分式法 (Partial Fraction Method)
设连续时间函数x(t)的拉普拉斯变换X(s)为有理函数，并具有如下形式
将X(s)展开成部分分式和的形式，即
由拉氏变换知，与 项相对应的时间函数为 ，根据式(7-14)便可求得其Z变换为 ，因此，函数x(t)的Z变换可由X(s)求得
(7-15)

## Slide 42
42
例7-6 利用部分分式法求取正弦函数sinωt的Z变换。
解 已知 ，将 分解成部分分式
和的形式，即
由于 拉氏变换的原函数为 ；再根据式
(7-14)可求得上式的Z变换

## Slide 43
43
解 将X(s)展成如下部分分式
对上式逐项取拉氏反变换，得
据求得的时间函数，逐项写出相应的Z变换，得
例7-7 已知连续函数x(t)的拉氏变换为
求连续时间函数x(t)的Z变换。

## Slide 44
44
(3) 留数计算法 (Calculation of Residues Method)
假如已知连续时间函数x(t)的拉氏变换X(s)及全部极点si(i=1,2,3,∙∙∙,n)，则x(t)的Z变换X(z)可通过留数计算求得。
先分析X(z)和X(s)的关系。由拉氏反变换式有
当对x(t)以采样周期T进行采样后，其采样值为
(7-16)
而x(kT)的Z变换为
(7-17)

## Slide 45
45
将式(7-16)代入式(7-17)得
符合收敛条件|z|＞|eTs|时，
可写成闭式
将此其代入式(7-17)，得
这就是由拉普拉斯变换函数直接求相应的Z变换函数
的关系式。这个积分可以应用留数定理来计算。

## Slide 46
46
即
(7-18)
式中，–si为X(s)的极点；n为X(s)的极点个数；
表示求F(s)在s= –si处的留数。
(7-19)
若–si为X(s)的ri重极点，则
(7-20)
若–si为X(s)的单极点，则

## Slide 47
47
例7-8 求x(t)=t的Z变换。
例7-9 求x(t)=te–at的Z变换。
解 由于 ，所以s1=0，r1=2。根据式(7-20)得
解 由于 ，所以s1= –a，r1=2。根据
式(7-20)计算X(z)，即

## Slide 48
48
解 由X(s)可知s1= –1，s2= –2均为单极点，则可根据
式(7-19)计算留数，即
例7-10 已知 ，求X(z)。

## Slide 49
例7-11：求 的Z变换，
其中t<T时
由延迟定理有
解：我们知道
49

## Slide 50
例7-12：已知x(t)=t2,求X(z)。
由超前定理有
解： x(t)=t2,所以x(0)=0。
设 x(t+T)=(t+T)2=t2+2Tt+T2
上式两边取Z变换
50

## Slide 51
51
常用函数的Z变换及相应的拉氏变换如表7.1所
示。这些函数的Z变换都是z的有理分式，且分母多
项式的次数大于或等于分子多项式的次数。表中各
Z变换的有理分式中，分母z多项式的最高次数与相
应的传递函数分母s多项式的最高次数相等。
表7.1 Z变换表
X(s) | x(t) 或x(k) | X(z)
1 | δ(t) | 1
e-kTs |  | z–k
 | 1(t) | 
 | t | 

## Slide 52
表7.1 Z变换表（续）
 | t2 | 
 | e-at | 
 | ak | 
 | 1–e-at | 
 | sinωt | 
 | cosωt | 
 | te-aT | 
 | e-atsinωt | 
 | e-atcosωt | 
52

## Slide 53
7.3.4 Z反变换方法
(Methods of Inverse Z-Transform)
长除法(Long-Division Method)
Z变换表达式有如下形式：
实际物理系统满足 ，则用长除法有：
53
再由拉氏反变换，求出原函数的脉冲序列

## Slide 54
54
解：
例7-13: 求 的原函数 ( )
用长除法将X(z)展开为无穷级数形式
相应的脉冲序列为

## Slide 55
(2)部分分式法(Partial Fraction Method)
部分分式法又称查表法。基本思想是将X(z)/z展开成部分分式
查Z变换表，即可求取X(z)的原函数x(kT)
55

## Slide 56
例7-14： 求 的Z反变换
解:首先将X(z)/z展开成下列部分分式
查Z变换表有
56
根据t=kT，并且只考虑采样时刻的函数值，则x*(t)还可用x(t)来表示，即

## Slide 57
57
(3) 留数计算法(Residues Method)
上式两端乘以zk-1
上式为罗朗级数，x(kT)是z-1项的系数，根据复变函数中求罗朗级数系数的公式，得
由Z变换定义式

## Slide 58
58
积分路径包围X(z)zk-1 的所有极点。
根据留数定理，上式写成：
式中res[·]表示函数的留数。
上式表明：
x(kT)为函数X(z)zk-1 在其全部极点上的留数之和。

## Slide 59
59
例7-15: X(z)= 的Z反变换。
解：
或

## Slide 60
例7-16: ,求x(kT)。
解：
极点： ，则
60

## Slide 61
61
解：X(z)中互不相同的极点为z1= a及z2= 1，其中z1为单极点，即r1= 1；z2为二重极点，即r2= 2，不相同的极点数为l= 2。则
例7-17: 求 的Z反变换。
由此可求得X(z)的Z反变换为

## Slide 62: §7.4 离散控制系统的数学描述 (Mathematical Description of Control Systems)
62
7.4.1 线性常系数差分方程(Linear Constant-Coefficient Difference Equations)
7.4.2 脉冲传递函数(Pulse Transfer Function)

## Slide 63
63
离散时间系统的输入和输出信号都是离散时间函
数，kT时刻的输出不但与kT时刻的输入有关，还与
kT时刻以前若干个采样时刻的输入和输出有关，其
动力学行为不能用时间的微分来描述，必须用差分
方程来描述。
7.4.1 线性常系数差分方程
(Linear Constant-Coefficient Difference Equations)
差分方程是反映离散系统输入-输出序列之间的
运算关系。微分方程中的各项包含有连续自变量的
函数及其导数。差分方程中自变量是离散的，方程
的各项除了包含有这种离散变量的函数，还包含此
函数序数增加或减少的函数。

## Slide 64
64
(a)
(b)
图7-14 连续时间系统和离散时间系统的方框图
设系统为一阶惯性环节，如图7-14(a)所示。系统的传递函数为
其微分方程为

## Slide 65
65
该连续系统对应的离散系统如图7-14(b)所示。采样开关Ka对输入信号每隔T秒采样一次，得序列
。输出经过与Ka同步的采样开关Kb后
的序列为 。
与连续时间系统中求解微分方程的方法一样，
对于离散时间系统，求解差分方程时也可以分别求
出其零输入分量和零状态分量，然后迭加得到方程
的全解。考察在t＞kT时的情况，当t→kT而该时刻
的脉冲尚未施加时，由该时刻开始的零输入分量为

## Slide 66
66
由于此系统的单位脉冲响应是 ，
于是，t＞kT后的系统总输出为
当t=(k+1)T时，上式为
或
所以当t=kT，第k个脉冲r(kT)δ(t–kT)加于系统后，系统输出的零状态分量为

## Slide 67
67
差分方程式描述了系统在第k个采样周期时输入与输出信号的关系，且差分方程的系数与采样周期T有关。
因此，
若c(t)与c(kT)相当，则c(kT)中离散变量序号加1与c(t)对连续变量t取一阶导数相当。差分方程和微分方程不仅形式相似，而且在一定条件下还可以互相转化。假设时间间隔T足够小，当t=kT时，有

## Slide 68
68
经整理后，可得
当T足够小时，微分方程可以近似为差分方程式，采
样时间T越小，则近似得越好。对于一个物理系统，
用常系数线性n阶差分方程来描述时，一般形式为
式中，ai和bi(i=0,1,2,∙∙∙,n)均为常数。上式再次说明
输出c(k)不仅取决于当前的输入r(k)，而且与前n个
输入r(k–i)以及前n个输出c(k–i)有关，且其关系是
线性的。

## Slide 69
69
例7-18 离散系统的差分方程为
假设系统的初始条件为零，试求系统的z传递函数。
解: 对上式两侧进行Z变换，由延迟定理，并提出公因子可得
整理后得

## Slide 70
70
例7-19 设离散系统的差分方程为
式中
试求系统响应c(k)。
解： 对差分方程两侧取Z变换得
整理并注意到r(k)的Z变换R(z)=1，得
查Z变换表，并应用延迟定理，可以得到

## Slide 71
71
7.4.2 脉冲传递函数
(Pulse Transfer Function)
1 脉冲传递函数的定义
(Definition of Pulse Transfer Function)
2 串联环节的开环系统脉冲传递函数
(Pulse Transfer Function of Open Loop System
with Series)
3 闭环系统脉冲传递函数
(Pulse Transfer Function of Closed-loop System)
4 Z变换法的局限性
(Limitation of Z-transformation Method)

## Slide 72
72
在线性连续系统中，当初始条件为零的情况下
分别取输入r(t)和输出c(t)的拉氏变换，则它们的
比值C(s)/R(s)=G(s)称为系统的传递函数。在离散
系统中也有同样的表达方法，在初始条件为零的情
况下取输出Z变换与输入Z变换之比
上式称为系统脉冲传递函数，也称z传递函数。
1 脉冲传递函数的定义
(Definition of Pulse Transfer Function)

## Slide 73
73
下面从系统的单位脉冲响应的角度推导脉冲传递函
数，并说明其物理意义。设输入信号r(t)经采样开
关后为一脉冲序列，如图7-15(a)所示。
这一脉冲序列作用于系统的G(s)时，系统输出为一
系列脉冲响应之和，如图7-15(c)所示。
(a)
(b)
(c)
图7-15 脉冲响应

## Slide 74
74
当0≤t<T时，作用于G(s)的输入脉冲为r(0)时，则
系统的输出响应为
式中g(t)为系统G(s)的单位脉冲响应，且满足
当T≤t<2T时，系统处于两个输入脉冲的作用下：
一个是t=0时的r(0)脉冲作用，它产生的响应依然存在；另一个是t=T时的r(T)脉冲作用。因此在此区间内的系统输出响应为

## Slide 75
75
在kT≤t<(k+1)T时，系统输出响应为
因为系统的单位脉冲响应是从t=0才开始出现信号，
当t<0时，g(t)=0，所以当i>k时，上式中
可见当系统输入为一系列脉冲时，输出为各脉
冲响应之和。
在t=kT时刻系统输出的采样信号值为

## Slide 76
76
因此，kT时刻以后的输入脉冲，如r[(k+1)T],
r[(k+2)T],∙∙∙,不会对kT时刻的输出信号产生影
响，故求和上限可扩展为i→∞，可得
由Z变换的定义，得

## Slide 77
77
令k–i=n，同样考虑到当n＜0时，g(nT)=0，又有
故
G(z)就是图7-15(b)所示系统的脉冲传递函数。由于上式是脉冲响应函数的采样序列的Z变换，所以又称为系统的z传递函数。

## Slide 78
78
有两点需要说明：
① 物理系统在输入为脉冲序列的作用下，其输出量是时间的连续函数，如下图中的c(t)。但Z变换只能表征连续时间函数在采样时刻的采样值。因此，这里所求得的脉冲传递函数，是取系统输出的脉冲序列作为输出量。因此，在方框图上可在输出端虚设一个同步采样开关，实际系统中这个开关并不存在。
图7-16 z传递函数

## Slide 79
79
② G(s)表示线性环节本身的传递函数，而G(z)
表示图中的线性环节与采样开关组合形成的传
递函数。尽管计算G(z)时只需知道该环节的G(s)即
可，但计算出来的G(z)却包括了采样开关。若无采
样开关且输入信号是连续时间函数，那么就无法求
出z传递函数，即在此情况下不能将输入信号和线性
环节分开进行Z变换，只能求出输出信号的Z变换。
若G(s)形式比较复杂，要先展开成部分分式，
以便与拉氏变换和Z变换中的基本形式相对应。

## Slide 80
输出函数的Z变换为：
用长除法，可以得到脉冲响应和阶跃响应
阶跃响应序列：

## Slide 81
系统如图：
T=1s, a=0.693, 输入
r(t)=1(t)，求脉冲传函
和输出响应
解: (1)
(2) r(t)的Z变换为
例7-20

## Slide 82
(a)输入脉冲序列
(b)脉冲响应
(c)阶跃响应

## Slide 83
83
例7-21 系统如图所示，已知：
求z传递函数G(z)。
解: 将G(s)分解成部分分式
查Z变换表可得

## Slide 84
84
当开环离散系统由几个环节串联组成时，由于采样开关的数目和位置不同，所求的开环脉冲传递函数可能截然不同。
2 串联环节的开环脉冲传递函数
(Pulse Transfer Function of Open Loop System with Series)
离散系统中总的脉冲传递函数可归纳为两种典型形式：串联环节之间无采样开关和串联环节之间有采样开关。

## Slide 85
85
即等于各环节传递函数之积的z变换。
(a)
(b)
图7-17 环节之间无采样器分隔
上述结论可推广到无采样开关间隔的n个环节串联的情况。
1) 串联环节之间无采样开关
如图所示，开环系统的脉冲传递函数可由连续工作状态的传递函数G1(s)和G2(s)的乘积求得

## Slide 86
86
例7-22两串联环节G1(s)和G2(s)之间无采样开关，
试求串联环节等效的脉冲传递函数G(z)。
解: 串联系统的脉冲传递函数为

## Slide 87
87
2) 串联环节之间有采样开关
图7-18 环节之间有采样器分隔
图中采样器T1和T2是同步的。对于第一个环节，
由于前后都存在采样开关，其输入为采样输入r(kT)，
输出经采样器后为c1(kT)，有

## Slide 88
88
对于第二个环节，其输入为c1(kT)，输出为c(t)，其Z变换为
两环节串联后，其总的脉冲传递函数为
当串联环节之间有采样开关时，系统脉冲传递函数等于这两个环节脉冲传递函数的乘积。
上述结论可以推广到多个环节串联而且环节间都存在同步采样开关的情形，总的脉冲传递函数等于各个环节的脉冲传递函数的乘积。

## Slide 89
89
例7-23 两串联环节G1(s)和G2(s)之间有采样开关，
试求串联环节等效的脉冲传递函数G(z)。
解: 串联系统的脉冲传递函数为
说明：在串联环节间有无采样开关其脉冲传递函数是完全不同的。勿将G1G2(z)与G1(z)G2(z)相混淆。G1G2(z)表示两个串联环节的传递函数相乘后再取z变换，而G1(z)G2(z)表示G1(s)和G2(s)先各自取z变换后再相乘。通常G1G2(z)≠ G1(z)G2(z) 。

## Slide 90
90
由于采样开关在闭环系统中可能存在于多个位置，因此闭环离散系统没有唯一的结构形式。下面介绍几种常用的闭环系统的脉冲传递函数。
3 闭环系统脉冲传递函数
(Pulse Transfer Function of Closed-loop System)
图7-19 闭环离散系统
1) 设闭环系统如图所示。图中虚线所示的理想采样开关是为了便于分析而虚设的。所有采样开关都是同步工作的。在系统中，误差信号是采样的。由方框图可得

## Slide 91
91
式中，E(z)、R(z)和B(z)分别是e(t)、r(t)和b(t)经采样后脉冲序列的Z变换；GH(z)为环节串联，且环节之间无采样器时的脉冲传递函数，它是G(s)H(s)的Z变换，由以上两式可求得
系统输出的Z变换为C(z)=G(z)E(z)，即
或
闭环系统的脉冲传递函数

## Slide 92
2) 带有数字校正的采样系统
前向通道中D(z)相当于连续系统中的串联校正环节
D*(s)是脉冲或数字校正装置的脉冲拉氏变换

## Slide 93
取脉冲拉氏变换得：
误差函数的脉冲拉氏变换为：

## Slide 94
输出：
写成Z变换形式：

## Slide 95
95
3) 设闭环系统如图所示。讨论系统的连续部分有扰动输入n(t)时的脉冲传递函数。此时假设给定输入信号为零，即r(t)=0。由方框图得到
由以上两式可求得
图7-20 扰动输入时的离散闭环系统

## Slide 96
注意：由于扰动作用在连续环节G2(s)的输入端，故
只能得到输出量的Z变换式，而不能得到对扰
动的脉冲传递函数。
对采样系统使用结构图化简时应注意区分连续信号和采样信号，如下图
连续信号和采样信号并联，不能合成一个回路

## Slide 97
97
例7-24 设闭环系统结构如图所示，试求系统输出的Z变换。
图7-21 例7-24闭环离散系统
解: 由于
整理，得
由上式无法解出C(z)/R(z)，因此也不能求出闭环系统的脉冲传递函数。

## Slide 98
98
例7-25 系统结构如图所示，试求闭环系统的单位阶跃响应。
图7-22 例7-25闭环离散系统
解: 系统的开环脉冲传递函数为

## Slide 99
99
其闭环系统的脉冲传递函数为
对于单位阶跃输入，
因此，可求得输出量C(z)如下

## Slide 100
100
系统输出c(kT)如图所示。
图7-23 c(kT)与kT的关系曲线

## Slide 101
101
例7-26 设闭环离散系统结构如图所示，试求其闭环脉冲传递函数。
图7-24 例7-26闭环离散系统
解: 从系统结构图可以得到

## Slide 102
102
求以上三式对应的Z变换可以得到
进一步整理，可得
即
由此可得系统的Z变换为
该系统由于R(s)未经采样就输入到G1(s)，所以系统的闭环脉冲传递函数无法求出。

## Slide 103
103
根据采样开关在闭环离散系统中的不同位置，表7.2列
出了系统典型结构图及其输出信号的Z变换C(z)。
表7.2 闭环采样系统典型结构图
结构图 | C(z)

## Slide 104
104
表7.2 闭环采样系统典型结构图（续）

## Slide 105
105
1) Z变换的推导过程是建立在采样开关是理想开关的基础之上。即假设采样是瞬时完成的，则采样开关的输出是一系列理想脉冲，在采样瞬时每个理想脉冲的面积等于采样开关输入信号的幅值。前面曾经提到，若采样开关的持续时间远远小于采样周期，也远远小于系统连续部分的最大时间常数，那么上述假设是成立的。
2) 无论是开环还是闭环离散系统，其输出大多是连续信号c(t)而不是采样信号c(kT)。而用一般的Z变换只能求出采样输出c(kT)，这样就不能反映采样间隔内的c(t)值。如果要研究采样间隔内的c(t)值，可以采用修正Z变换法或等分采样周期法。
4 Z变换法的局限性
(Limitation of Z-Transformation Method)

## Slide 106
106
虽然Z变换是研究离散时间线性系统的有效工具，但由于上述原因，研究用c(kT)来代替c(t)时，就会提出精确程度的疑问，以及由此产生的错误的结果如何处理，是否存在限制条件等问题。下面对此进行讨论。
用Z变换法研究(开环)离散系统时，首先必须满足：系统连续部分传递函数G(s)的极点至少比零点多两个，或者满足
否则，用Z反变换所得到的c(kT) ，将其用光滑曲线
连接起来，与c(t)相比有较大误差，有时甚至是错
误的。为了说明这个问题，下面举例进行说明。

## Slide 107
107
例7-27： 设开环离散系统如下图所示，系统连续部
分传函G(s)不满足上述条件。设r(t)=1(t)，采样周期
T=1s，试比较c*(t)与c(t) 。
图7.25 开环离散系统
解： 先用Z变换法求出c*(t) 。因为
所以

## Slide 108
108
用幂级数法将C(z)展成
于是得
作出c*(t)如图所示。
图7-26 例7-27的采样输出函数
求出当系统连续部分的输入为 时，系统连续输出c(t)，如下页图所示。

## Slide 109
109
由此例可知，当假设采样开关为理想开关的情况下，系统连续部分的输入为一系列理想脉冲，当连续部分的传递函数不满足极点数比零点数多两个
的条件时，系统的连续输出信号在采样点会发生跳跃，从而导致了c*(t)与c(t)的显著差别。因此，不可能用c*(t)来完整地描述c(t) 。
图7-27 例7-27的连续输出函数