## Slide 1
§5-1 频率特性的基本概念
(Basic Concepts of Frequency Characteristics )
§5-2 频率特性的图示方法
(Diagrammatic Methods of Frequency Characteristic)
§5-3 奈奎斯特稳定判据
(Nyquist Stability Criterion)
§5-4 控制系统的稳定裕量
(Stability Margin of Control Systems )
第五章 线性系统的频域分析
Chapter 5 Linear Systems Analysis by The Frequency-Response Method

## Slide 2
本章所要研究的问题依然是自动控制过程的性能，即：稳定性、快速性及稳态精度等；
研究的依据：数学模型---频率特性；
研究方法：频率法---又一种图解法，利用系统的开环特性分析系统闭环的响应。
§5-1频率特性的基本概念
(Basic Concepts of Frequency Characteristics )

## Slide 3
一个稳定的系统，在正弦信号作用下一般会观测到系统的某些部件以及受控对象最终也都以输入信号的频率作正弦振荡，但振幅和相位与输入不同。
什么是频率特性？

## Slide 4
保持输入信号的振幅Ar不变，逐次改变输入信号的频率 ，则可测得系统稳态输出的振幅Ac及输出对输入的相位差角 。
如果以横坐标作为信号的角频率 ，以纵坐标表示系统稳态输出对输入的振幅比A(＝Ac /Ar)和相位差角 ，则可画出两条曲线： ， 。
振幅频率特性，简称幅频特性
相位频率特性，简称相频特性
统称频率特性
定义：系统对正弦输入的稳态响应称为频率特性。
对于频率特性的概念，参考电工原理相关概念。

## Slide 5
令RC=T，网络的传递函数为：
ur
uc
R
C
以一个简单的RC网络为例
若输入为正弦信号：
则：

## Slide 6
经拉氏反变换，得到电容两端的电压为：
当时间趋于无穷时，第一项趋于零，所以
相频特性
幅频特性
瞬态分量
稳态分量

## Slide 7
因此网络的频率特性:
如果取 代入网络的传递函数中，则:

## Slide 8
如果把输出的稳态响应和输入的正弦信号用复数表示，并求它们的复数比，可以得到：
是RC电路的频率响应与输入正弦信号的复数比，称为频率特性。

## Slide 9
可以看到，将传递函数中的 s 用 代替，即得到频率特性。 是输出信号的幅值与输入信号幅值之比，称为幅频特性。 是输出信号的相角与输入信号的相角之差，称为相频特性。
称为实频特性， 称为虚频特性。
在 平面上，以横坐标表示 ，纵坐标表示 ，这种采用极坐标系的频率特性称为奈奎斯特图，又称极坐标图。
另外，可将 分为实部和虚部：

## Slide 10
其输入信号为：
G(s)
R(s)
C(s)
一般情况下线性定常系统为：
传递函数为：
由
得

## Slide 11
对上式进行拉氏反变换,得到系统的输出为：
系统输出的稳态分量为：

## Slide 12
称为频率特性
称为幅频特性
称为相频特性
频率特性与传递函数有如下关系：
若系统具有以下传递函数：
系统的频率特性可写为：

## Slide 13
二、实验法：对于未定的系统，尚不知道其内部结构或传递函数时，在系统的输入端输入一正弦信号 ，测出不同频率时系统稳态输出的幅值和相角，根据幅值比和相位差，便可得到它的幅频特性 和相频特性 。
一、解析法：当已知系统的传递函数时，用 代入传递函数可得到系统的频率特性G(jω)。因此，频率特性是 特定情况下的传递函数。
获取系统频率特性的途径有两个:

## Slide 14
注意：稳定系统的频率特性为系统输出的拉氏变换与输入的拉氏变换之比；不稳定系统的频率特性是观察不到的。
系统的频率特性与传递函数、微分方程一样，也能表征系统的运动规律，它是频域中描述系统运动规律的数学模型。
返回
微分方程
传递函数
频率特性
这三种数学模型之间存在如下所示关系：

## Slide 15: §5-2 频率特性的图示方法 (Diagrammatic Methods of Frequency Characteristic)
在实际应用中，常常把频率特性画成曲线，根据这些频率特性曲线对系统进行分析和设计。常用的曲线图有极坐标图和对数坐标图。

## Slide 16
5.2.1 极坐标图
(Polar Plots)
极坐标图(Polar plots)又称幅相特性曲线、幅相图或奈奎斯特(Nyquist)图
以角频率 为参变量，根据系统幅频特性 和相频特性 在复平面 上绘制出的频率特性曲线叫做幅相特性或频率特性的极坐标图。它是当角频率 从0到无穷变化时，矢量端点的轨迹 在 平面上描绘出的曲线。

## Slide 17
(1)典型环节的极坐标图
①典型环节
控制系统的开环传递函数 分解，
比例环节
积分环节
惯性环节
振荡环节
一阶微分环节
二阶微分环节
典型环节

## Slide 18
②典型环节的极坐标图
a.比例环节(Proportional factor)
比例环节的传递函数为：
其对应的频率特性是：
其幅频特性和相频特性分别为：
0
K
比例环节的幅值为常数K，相角为0。，故在复平面上，比例环节的极坐标图为正实轴上的一点，极坐标图如图所示：
理想的放大环节能够无失真和无滞后地复现输入信号。

## Slide 19
  b.积分环节(integral factor)
幅频特性和相频特性分别为:
其对应的频率特性是：
积分环节的传递函数为：
当频率 从0变化到 时。积分环节的幅频特性由 变化到0，相频特性始终等于-90。。
积分环节是相角滞后环节，极坐标图是一条与负虚轴重合的曲线，如右图所示:

## Slide 20
  c.纯微分环节(derivative factor)
幅频特性和相频特性分别为:
其对应的频率特性是：
微分环节的传递函数为：
当频率 从0变化到 时。微分环节的幅频特性由0变化到 ，相频特性始终等于90。。

## Slide 21
d.惯性环节(Inertial factor)
惯性环节的传递函数为：
其对应的频率特性是：
相频特性:
幅频特性:
频率特性是正实轴下方的半个圆周，证明如下：
推广：当惯性环节传递函数的分子是常数K时，即 时，其频率特性是圆心为 ，半径为 的实轴下方半个圆周
0
1

## Slide 22
e.振荡环节(Oscillation factor)
振荡环节的传递函数是：
其频率特性是：
幅频特性：
相频特性：
推广：当振荡环节传递函数的分子是常数时，即传递函数为 ，其对应频率特性 的起点为：

## Slide 23
将 代入 ，得到谐振峰值为 ：
同时，当阻尼比较小时，会产生谐振，谐振峰值 和谐振频率 由幅频特性的极值方程解出:
无阻尼自然振荡频率
振荡环节的幅值特性曲线
当阻尼比 时，振荡环节可等效成两个不同时间常数的惯性环节的串联，即:

## Slide 24
f.一阶微分环节(First-order differential factor)
传递函数为：
其频率特性为：
幅频特性：
相频特性：
1
幅相频率特性是一条起始于（1，j0）点，与实轴垂直相交且位于实轴上方的直线。纯微分环节的频率特性与正虚轴重合。

## Slide 25
g.二阶微分环节 (Quadratic factor)
传递函数为：
其频率特性为：
幅频特性：
相频特性：
频率特性曲线是一个相位超前环节，最大超前相角为180o 。

## Slide 26
h.延滞环节
传递函数为：
频率特性为：
幅频特性：
相频特性：
由于G(jω)幅值总是1，相角与ω成比例变化，所以延滞环节的极坐标图是一个单位圆。
0

## Slide 27
③不稳定环节
传递函数为：
频率特性为：
与惯性环节的频率特性相比，是以平面的实轴为对称轴互相对称的。
幅频特性：
相频特性：
0

## Slide 28
(2)开环系统的幅频特性 (Magnitude-frequency characteristics of open-loop systems)
开环系统的幅相频率特性曲线（简称开环幅相曲线）的绘制可以用解析的方法，给定ω值，计算出对应的幅值和相角，绘制幅相曲线；也可以通过分析开环系统的频率特性，画出大致的幅相曲线。下面着重介绍开环幅相曲线的大致画法。

## Slide 29
例5.1 单位反馈系统的开环传递函数为 ，
试绘制其极坐标图。
系统开环频率特性为：
幅频特性和相频特性分别是：
解：
当
时，
当
时，
Notes: 到此为止！！！！！

## Slide 30
例5.2 设有2个不稳定环节的传递函数分别为：
试绘制其极坐标图。
首先分别写出G1(s)与G2(s)的频率特性函数，得：
解：
对于G1(jw)：当w = 0 时，G1 (j0)=K∠-180°；
当w = ∞时，G1 (j∞)=0∠-90°。
对于G2(jw)：当w = 0 时，G2 (j0)=K∠0°；
当w = ∞时，G2 (j∞)=0∠90°。

## Slide 31
例5.3 控制系统的开环传递函数为：
试绘制其极坐标图。
解:开环频率特性为：
式中
确定极坐标曲线的起始点和终止点：
0
Im
Re
这条渐近线是通过点(-KT，j0)且平行于虚轴的直线。
当
可求出平行于虚轴的渐近线：
由

## Slide 32
例5.4 系统的开环传递函数为
试概略绘制系统的开环幅相曲线
它由一个放大环节和两个惯性环节串联而成，其对应的频率特性是
解：
幅频特性：
相频特性：

## Slide 33
例5.5 控制系统的开环传递函数为
试绘制系统大致的开环幅相曲线。
解：
0
Im
Re
幅相频率特性分别为
在起点
将频率特性写成实部和虚部的形式
求幅相曲线与实轴的交点
代入实部，可得

## Slide 34
若系统的开环传递函数再增加一个积分环节，即
开环幅相曲线起始于负实轴无穷远处，与正实轴相切于原点。
0
Im
Re

## Slide 35
例5.6 系统的开环传递函数为：
试概略绘制其极坐标图。
解:开环频率特性为：
幅频特性及相频特性分别为：
令虚部等于零，解出：
由分析知，该极坐标曲线在第Ⅱ和第Ⅲ象限之间变化，与负实轴有交点。交点坐标确定如下：
最终得到交点坐标为 。
0
Im
Re
确定起始点和终止点：

## Slide 36
例5.7 单位反馈系统的开环传递函数为:
试概略绘制其极坐标图。
解:开环频率特性为:
这是一个惯性环节与延滞环节的组合，其频率特性的幅值与惯性环节相同，只是幅角滞后了 弧度。因此可以先绘制惯性环节(设为 )的极坐标图，然后，只要在每一个频率 上幅值保持不变，相角再增加 ,即得该系统的极坐标图,是一条螺旋线。
0
Im
Re

## Slide 37
例5.8 系统的开环传递函数为
试绘制概略的开环幅相曲线。
解：系统的开环频率特性为
幅频特性和相频特性分别为
曲线起始于负虚轴方向的无穷远处，
与负实轴相切进入原点。

## Slide 38
其幅相曲线的形状会因时间常数 的取值不同而异，讨论如下
由实频特性可知，ω=0时，有
开环幅相曲线起始于负虚轴左侧的无穷远处；
开环幅相曲线起始于负虚轴右侧的无穷远处；
开环幅相曲线从负虚轴上无穷远处开始；

## Slide 39
求曲线与负实轴的交点，
令 有
则ω有解，亦即曲线与负实轴有交点
不等式方程组 无解
故当幅相曲线从负虚轴右侧无穷远处起始时，与负实轴无交点，开环幅相曲线如右图所示
0
Im
Re

## Slide 40
（1）确定曲线的起始点和终止点。
对于开环传递函数只含有左半平面的零点和极点的系统，其幅相曲线的起点和终点具有如下规律。
n>m时，终点在原点，且以角度 进入原点；n=m时，曲线终止于正实轴上某点，该点距原点的距离与各环节的时间常数及放大系数K等参数有关；参考右图：
终点：
若系统不含有积分环节，曲线起始于正实轴上 某点，该点距原点的距离值为开环增益K值；若系统含有积分环节，曲线起始于无穷远处，相角为 ， 为积分环节的个数。
起点：
ν= 2
Im
Re
n-m=3
n-m=1
n-m=2
ν= 0
ν= 1
开环幅相曲线的起点和终点
系统的开环传递函数为：
式中v为纯积分环节数目。
注意：若开环传递函数中含有在右半平面的极点或零点，幅相曲线的起点和终点不具有以上规律！

## Slide 41
将开环频率特性表示为如下的实频和虚频两个部分：
令实部Re[G(jω)H(jω)]=0, 可解出 ，代入虚部表达式中，得到与虚轴上的交点值；令虚部Im[G(jω)H(jω)]=0可解出 ，代入实部表达式中，得到与实轴上的交点值。
（2）确定曲线与实轴或虚轴的交点
（3）分析曲线的变化区域
在0<ω<∞区间内，需要分析频率特性变化的范围，即所在的象限以及单调性，特别是当开环传递函数中含有右半平面的零点或者极点时，应注意其相频特性。

## Slide 42
5.2.2 对数坐标图
(Logarithmic Plots)
对数频率特性曲线又叫对数坐标图或波德图(Bode Diagram) ，它是将幅频特性和相频特性分别绘制在两个不同的坐标平面上，前者叫对数幅频特性(log magnitude-frequency characteristics)，后者叫对数相频特性(log phase-frequency characteristics)。实际应用中经常用这种曲线来表示系统的频率特性。

## Slide 43
0
20
40
-40
-20
0.01
0.1
1
10
100
0
45o
90o
-90o
-45o
0.01
0.1
1
10
100
两个坐标平面横轴（ω轴）用对数分度，对数幅频特性曲线的纵轴用线性分度，单位是dB，它表示幅值的分贝数，用L(ω)表示，即 ；对数相频特性曲线的纵轴也是线性分度，单位是度，它表示相角的度数，即 。

## Slide 44
a. 比例环节
（1）典型环节的伯德图
比例环节的频率特性为：
其幅频特性是：
对数幅频特性为：
比例环节的相频特性是：
，幅频曲线位于横轴上方。
，幅频曲线与横轴重合。
，幅频曲线位于横轴下方。
时，
时，
时，

## Slide 45
b. 积分环节
积分环节的频率特性为：
其幅频特性是：
对数幅频特性为：
积分环节的相频特性是：
当有ν个积分环节串联时，即：
其对数幅频特性为：
相频特性为：

## Slide 46
c. 微分环节
积分环节的频率特性为：
其幅频特性是：
对数幅频特性为：
微分环节的相频特性是：

## Slide 47
渐近特性
精确特性
d. 惯性环节
惯性环节的频率特性为：
其对数幅频特性是：
其相频特性是：
在转折频率 处，

## Slide 48
e. 一阶微分环节
一阶微分环节的频率特性为：
其对数幅频特性是：
相频特性是：
一阶微分环节与惯性环节的对数幅频特性和相频特性是以
横轴（ω轴）为对称的。

## Slide 49
f. 二阶振荡环节
振荡环节的频率特性为：
其对数幅频特性是：
高频渐近线
低频渐近线
其相频特性为：

## Slide 50
ω/ωn
渐近线与精确对数幅频特性曲线的误差分析如下：
误差值
精确值
近似值
振荡环节近似对数幅频特性的误差曲线

## Slide 51
g. 延滞环节
延滞环节的频率特性为:
其对数幅频特性是:
相频特性为:
对数幅频特性是一条
0dB的直线
相频特性随ω增加而迅速下降

## Slide 52
h. 二阶微分环节
频率特性为:
其对数幅频特性是:
相频特性是:

## Slide 53
i. 不稳定惯性环节
不稳定惯性环节的频率特性为:
其对数幅频特性是:
相频特性为:
不稳定惯性环节
稳定惯性环节

## Slide 54
j.不稳定振荡环节
不稳定振荡环节
稳定振荡环节
其频率特性为：
其对数幅频特性是：
相频特性为：

## Slide 55
（2）开环系统的对数频率特性曲线
(Bode diagram of open-loop systems)
n个典型环节串联组成的开环系统的对数幅频特性曲线和对数相频特性曲线可由各典型环节相应的曲线叠加得到。
L(ω)的渐近线是由一些直线段组成的，由低频段向高频段延伸时，每经过一个转折频率，直线段的斜率就相应的改变一次。
经过一个
比例微分环节
惯性环节
振荡环节
转折频率
增加20dB/dec
增加-20dB/dec
增加-40dB/dec

## Slide 56
三个转折频率分别是
例5.9 已知控制系统的开环传递函数如下，试绘制系统Bode图
惯性
积分
比例
一阶微分
振荡
解：
-40
-20
0
20
40
0.1
1
10
100
ω
L(ω)
ω1
ω2
ω3
对数幅频特性为
L2(ω)
L4(ω)
L5(ω)
L3(ω)
L1(ω)
L(ω)
①
②
③
④

## Slide 57
ω
-180
-90
0
90
-270
0.1
1
10
100
(ω) (。)
对数相频特性为
2(ω)
4(ω)
3(ω)
5(ω)

## Slide 58
具体画法步骤：
①求出比例微分、惯性环节和振荡环节的转折频率，并将它们标在Bode图的ω轴上。
②确定L(ω) 渐进线起始段的斜率和位置。在起始段，ω<<1，则
可确定渐近线起始段的斜率为-v20dB/dec
可确定在ω=1时，渐近线起始段的高度为20lgK
过ω=1，L(ω)=20lgK这一点画一条斜率为-v20dB/dec
的直线，该直线从低频段开始向高频段延伸，直至第一
个转折频率处，该条直线就是L(ω)渐近线的起始段
③将L(ω)向高频段延伸，且每过一个转折频率，将渐近线的斜率相应的改变一次，就可得到L(ω)的渐近线。

## Slide 59
如果系统开环传递函数在复平面s的右半平面既没有极点，也没有零点，则称该传递函数为最小相位传递函数，具有最小相位传递函数的系统称为最小相位系统.
具有相同幅频特性的系统，最小相位系统的相角变化范围最小，而任何非最小相位系统的相角变化范围都大于最小相位系统的相位变化范围。
最小相位系统

## Slide 60
例如： 如果两个系统的传递函数分别为
下图表示了这两个系统的相频特性，而它们的幅频特性是相同的。
最小相位系统

## Slide 61: 最小相位系统的幅频特性和相频特性之间有确定的单值关系。判断已经画出的对数频率特性是否为最小相位系统，既要检查对数幅频特性曲线高频渐近线的斜率，也要检查当 时的相角。若 时幅频特性的斜率为 ，其中n、m分别为传递函数中的分母、分子多项式的阶数，而相角等于 ，则是最小相位系统，否则不是。

## Slide 62
因为 ,所以K=10。所求开环传递函数：
例5.10 某最小相位系统的开环对数幅频特性如图所示，试确定其传递函数。
解：从系统开环对数幅频特性曲线可知，系统由比例环节、积分环节和两个惯性环节组成，两个转角频率分别是0.1和8。设开环传递函数的形式为：

## Slide 63
例5.11：绘制下面开环系统频率特性的对数幅频特性曲线
解：
a.确定有关环节的转折频率
惯性环节1 ω1=1 rad/s
微分环节 ω2=1/0.4=2.5 rad/s
惯性环节2 ω3=1/0.2=5 rad/s
振荡环节 ω4=1/0.04=25 rad/s
0
20
40
60
-60
-40
-20
L(ω) (dB)
ω
ω=1
ω1
ω=2.5
ω2
ω=5
ω3
ω=25
ω4
c.将直线向高频段延伸
ω1=1 rad/s
-20dB/dec
-40dB/dec
增加-20
-40dB/dec
ω2=2.5 rad/s
-20dB/dec
增加20
-20dB/dec
ω3=5rad/s
-40dB/dec
增加-20
-40dB/dec
ω4=25rad/s
-80dB/dec
增加-40
Kv
b.确定L(ω)起始段的高度和斜率。过ω=1，L(ω)=20dB点向低频段画斜率为-20dB/dec的直线
当渐近对数幅频曲线的幅值穿越频率附近存在转折频率时，由渐近线确定的幅值穿越频率是不准确的，可对渐近曲线进行修正，画出精确的对数幅值曲线

## Slide 64: §5-3 奈奎斯特稳定判据 (Nyquist Stability Criterion)
奈奎斯特(Nyquist)稳定判据（简称奈氏判据）是根据系统的开环频率特性对闭环系统的稳定性进行判断的一种方法。它是将系统的开环频率特性
与复变函数 位于S平面右半部的零、极点联系起来，用图解的方法分析系统的稳定性。应用奈氏判据不仅可判断线性系统是否稳定，还可指出系统不稳定根的个数。

## Slide 65
幅角定理(Mapping Theorem)是奈奎斯特判据的数学基础。
假设复变函数F(s)为单值函数，且除了S平面上有限的奇点外，处处都为连续的,也就是说F(s)在S平面上除奇点外处处解析，那么，对于S平面上的每一个解析点，在F(s)平面上必有一点（称为映射点）与之对应。
(1) 映射的概念
例如：
在s平面上取s=1，则在F(s)平面上，有F(s)=1/2，
在s平面上取s=-1+j，则在F(s)平面上，有F(s)=-j。
若在s平面上，任取一封闭轨迹 ，且使 不通过F(s)的奇点，则在F平面上，就有一封闭轨迹 与之对应。
5.3.1 奈奎斯特稳定判据的数学基础

## Slide 66
(2)幅角定理(Mapping Theorem)
式中，若N>0，则F按顺时针绕F(s)平面坐标原点N周；若N<0，则F按逆时针绕F(s)平面坐标原点N周；且若N=0，则F不包围F(s)平面坐标原点。
设 除S平面上有限个奇点外，为单值的连续正则函数，若在S平面上任选一封闭曲线s，并使s不通过 的奇点，则S平面上的封闭曲线s映射到F(s)平面上也是一条封闭曲线F。当解析点s按顺时针方向沿s变化一周时，则在 平面上，F曲线按顺时针方向绕原点的周数N为封闭曲线S内包含的F(s)的零点数Z与极点数P之差。
即：

## Slide 67
设有辅助函数为：
下面从几何图形上对幅角定理加以说明。
其零、极点在S平面上的分布如图所示，在S平面上作一封闭曲线s，s不通过上述零、极点，在封闭曲线s上任取一点, 其对应的辅助函数 的幅角应为：
F
s

## Slide 68
如上图中,在S平面上有三个极点-P1、-P2、-P3和三个零点-Z1、-Z2、-Z3。被s曲线包围的零点有-Z1、-Z2两个，即Z=2，包围的极点只有-P2，即P=1，所以N=Z-P=2-1=1。说明s映射到F(s)平面上的封闭曲线F顺时针绕F(s)平面原点一周。
由幅角定理，我们可以确定辅助函数F(s)被封闭曲线s所包围的极点数P与零点数Z的差值Z-P。封闭曲线s和F 的形状是无关紧要的，因为它不影响上述结论。
S平面到F(s)平面的映射

## Slide 69
当解析点S1沿封闭曲线s按顺时针方向旋转一周后再回到S1点，从图中可以发现，所有位于封闭曲线s外面的辅助函数的零、极点指向s1的向量转过的角度都为0，而位于封闭曲线s内的辅助函数的零、极点指向s1的向量都按顺时针方向转过2弧度（一周）。
将上述分析推广到一般情况则有
由此得到幅角定理表达式为

## Slide 70
5.3.2 奈奎斯特稳定判据
（1）辅助函数F(s)
1) 辅助函数F(s)的分子与分母多项式的阶次相同；
2) F(s)的极点就是开环传递函数的极点；
3) F(s)的零点就是闭环传递函数的极点；
4) 幅平面F与幅平面GH只相差常数1，F平面的原点就是GH平面的(-1,j0)点。
特点：
(Nyquist Stability Criterion)

## Slide 71
（2）s平面上的封闭曲线
因为s不能通过F(s)的奇点，所以分两种情况讨论：
① F(s)在虚轴上无极点,可将 如图分成两段。则两段在GH平面上的映射为：
s
这一封闭无穷大半圆称作奈氏轨迹。显然，由奈氏轨迹包围的极点数P和零点数Z，就是F(s)位于S平面右半部的极点数和零点数。
段1
开环幅相曲线((- ,))
段2
在GH平面上的映射为K
映射为坐标原点

## Slide 72
② F(s)在虚轴上有极点
s
第3部分的定义是：
左图表示当有开环极点为零时的奈氏轨迹，其中1和2部分的定义与前页图相同。
设系统的开环传递函数为：

## Slide 73
奈奎斯特曲线的补线：从ω=0-开始，顺时针转过vπ弧度后终止于ω=0+，作半径无限大的弧线。

## Slide 74
（3）幅角原理的应用
奈氏判据可表示为：
闭环系统在S右半平面极点的个数
开环系统在S右半平面极点的个数
奈氏曲线绕(-1,j0)点的周数
基于开环频率特性的奈氏判据如下：
闭环系统稳定的充分必要条件是，GH 平面上的开环频率曲线 逆时针包围 点的周数N等于开环传递函数正实部极点的个数P。

## Slide 75
(i) 全部开环极点都位于S平面左半部时(P=0)，如果 不包围GH平面的 点(N=0)，则闭环系统稳定(Z=P+N=0)，否则是不稳定的；
(ii) 系统有P个位于S平面右半部的开环极点时，如果 逆时针包围 点的周数等于P(N=-P)，则闭环系统是稳定的(Z=P+N=0)，否则是不稳定的；
应用奈氏判据分析系统稳定性时，可能会遇到下列三种情况：
(iii) 如果系统的奈氏曲线 顺时针包围点 (N>0)，则闭环系统不稳定。(Z=P+N>0)

## Slide 76
从上面的分析可知，奈氏曲线 是否包围GH平面的 点是判别系统是否稳定的重要依据(当然还须考虑是否存在S平面右半部的开环极点和 曲线包围 此点的方向)。在有些情况下， 曲线恰好通过GH平面的 点(注意不是包围)，此时如果系统无位于S平面右半部的开环极点，则系统处于临界稳定状态。

## Slide 77
例5.13 某系统开环频率特性的正频段如图中的实线所示，并已知其开环极点均在S平面的左半平面。试判断闭环系统的稳定性。
0
Im
Re
解：系统开环稳定，所以P=0；补画频率特性的负频段，如图虚线所示。当 从-∞向+∞变化时，曲线不包围(-1,j0)点，即N=0；因此Z=N+P=0，闭环系统是稳定的。

## Slide 78
例5.14 单位反馈系统的开环传递函数：
试判断闭环系统的稳定性(设K>1)。
解: 系统的开环频率特性函数为：
当 变化时， 曲线的实线如图所示。利用对称特性补画 的负频段。
系统有一个位于s右半平面的极点，开环不稳定，P=1；奈魁斯特曲线逆时针包围(-1，j0)点一周，即N =-1，所以Z=N+P=0，闭环系统稳定。
0
Im
Re
此外，若此题K<1，奈魁斯特曲线不包围(-1,j0)点，即N=0，所以Z=N+P=1，闭环系统不稳定，系统有1个特征根在右半平面。
确定起始点和终止点：

## Slide 79
例5.15 系统的开环传递函数：
试判断闭环系统的稳定性。
解: 系统的开环频率特性函数为：
0
Im
Re
当 变化时的 曲线如图。根据对称特性得到 变化时的
的曲线如图中下方实线所示。从 开始，以无穷大为半径顺时针转过 后终止于 。如图中的虚线所示：
系统开环传递函数在右半s平面的没有极点，故P=0；从图中可以看到奈魁斯特曲线顺时针包围(-1,j0)点2周，N=2。因此Z=N+P=2，有2个特征根在右半s平面，系统闭环不稳定。
确定起始点和终止点：

## Slide 80
0
Im
Re
例5.16 设控制系统的开环传递函数为：
试分析不同K值时闭环系统的稳定性。
解:系统的开环频率特性函数为：
当 变化时的 曲线根据对称特性得到 变化
的曲线如图中的实线所示。从 开始，以无穷大为半径顺时针转过 后终止于 。如图中的虚线所示：
曲线与负实轴交点处的频率求得：
代入幅值表达式中，得：
确定起始点和终止点：

## Slide 81
0
Im
Re
例5.16 设控制系统的开环传递函数为：
试分析不同K值时闭环系统的稳定性。
当 ， 曲线正好通过 点，此时系统处于临界稳定状态；
当 时， 曲线不包围 ，闭环系统稳定；
当 时， 曲线包围 点2周，系统有2个不稳定特征根，闭环系统不稳定。
.
-1
.
-1
.
-1

## Slide 82
例5.17 试用奈氏判据分析下面系统的稳定性
解:其对应的频率特性是
由 ，得P=0；且 不包围 点(N=0)。
根据奈氏判据，Z=P+N=0，该闭环系统是稳定的
当 时系统的奈氏曲线如图所示。

## Slide 83
例5.18 已知反馈控制系统的开环传递函数为
试用奈氏判据分析当 时系统的稳定性。
解:系统的开环频率特性是
其幅频特性和相频特性分别是

## Slide 84
由于奈氏曲线没有包围 点(N=0)，系统无S平面右半部的开环极点(P=0)， 由奈氏判据知，此时，该系统是稳定的。
(a).当 时， ,其对应的奈氏曲线如图所示，图中虚线表示的顺时针旋转的无穷大圆弧是开环重极点P=0在GH平面上的映射。
(a)

## Slide 85
(b).当 时， ，如图(b)所示，除无穷大圆弧外，奈氏曲线是穿过 点且与负实轴重合的，系统是临界稳定状态。

## Slide 86
(c).当 时， ，其对应的奈氏曲线如图（c）所示。
由于奈氏曲线顺时针包围了 点两周（N=2），由奈氏判据知，此时，该系统是不稳定的。
返回

## Slide 87: §5-4控制系统的稳定裕量 (Stability Margin of Control Systems )
5.4.1 相对稳定性
由奈氏判据可知，(a)、(b)均是稳定系统。
假定系统的开环放大系数由于系统参数的改变比原来增加了百分之五十。
(a)仍稳定，(b)变不稳定。所以， (a)的相对稳定性比(b)好。

## Slide 88
稳定裕度(Stability margin):用来衡量系统的相对稳定性或系统的稳定程度，包括系统的相角裕度(Phase margin)和幅值裕度(Amplitude margin)两个量。
（1）相角裕度(Phase margin)
幅值穿越频率(剪切频率):GH平面上的单位圆与系统开环频率特性曲线的交点频率 。它满足：
相角裕度：幅值穿越频率所对应的相移 与-1800角的差值，即：
值愈大，系统的相对稳定性愈好！
对于最小相位系统
系统稳定
系统不稳定
临界稳定
相角裕度的含义:使系统达到稳定临界状态时开环频率特性的相角
减小（对应稳定系统）或增加（对应不稳定系统）的数值。

## Slide 89
（2）幅值裕度(Amplitude margin)
幅值裕度Kg:相位穿越频率所对应的开环幅频特性的倒数值，即:
值愈大，系统的相对稳定性愈好！
对于最小相位系统
系统稳定
系统不稳定
临界稳定
幅值裕度也可以用分贝数来表示，即:
幅值裕度的含义:使系统达到稳定临界状态时开环频率特性的幅值:
增加(对应稳定系统)或减小(对应不稳定系统)的倍数，即:
相位穿越频率:系统的开环频率特性曲线与GH平面负实轴的交点频率 。它满足:

## Slide 90
不稳定系统的幅值与相角裕度如图所示。

## Slide 91
2. 对于一般系统，工程中通常要求：
相角裕度
=300～600，幅值裕度 （6 dB）。
1.必须同时考虑相角裕度和幅值裕度；
注意：
较大，
较小
较小，
较大

## Slide 92
1. 计算稳定裕度的方法
(1) 解析法：
求幅值裕度:
求相角裕度:
5.4.2 稳定裕度的计算

## Slide 93
（2）极坐标图法：
3）连接 OA
5）曲线与负实轴的交点坐标为 。
1）作出系统的开环频率特性曲线
2）作单位圆交开环频率特性曲线于A点
4）
由此得到系统的幅值裕度

## Slide 94
系统的开环频率特性为
试求出该系统的幅值裕度和相角裕度。
例5.19 已知最小相位系统的开环传递函数为
令 ，得
解:
令 ,得
幅频特性:
相频特性:

## Slide 95
（3）Bode图法
1）画伯德图
2）求
3）求 ，
4）求
5）求 ，

## Slide 96
例5.20 已知最小相位系统的开环传递函数为
2.稳定裕度与系统的稳定性
试分析稳定裕度与系统稳定性之间的关系。
解:
用解析法求解幅值裕度：
令 ,则有
可见，当 ，则 时， ，该系统不稳定； 时， ，该系统是稳定的。

## Slide 97
求当K*=10和K*=100时系统的相角裕度和幅值裕度。
例5.21 某单位反馈控制系统的开环传递函数为：
解:系统开环频率特性为：
式中开环放大系数K= 0.2K*。两个转角频率分别是 。
根据这些参数绘制K*=10和K*=100时的Bode图,它们具有相同的相频特性，但是幅频特性不同。

## Slide 98
例5.21续
当K*=10时
解之得： 。计算相角裕度：
当K*=10时,系统是稳定的。
解得 。计算幅值裕度

## Slide 99
例5.21 续
当K*=100时,计算幅值穿越频率 ,相角裕度 ；相位穿越频率 ,幅值裕度Kg=-10.5dB。所以系统是不稳定的。